## Slide 1: הצגת פרויקט מסכם
מעבדה בהנדסת חשמל 1א'
044157
נדב אשכנזי
איתי סלפיאן
14/09/2020

## Slide 2: דרישות הפרויקט
שורה של מדרגות בתחתית המסך
תזוזה של באמפי עם הלחצנים ימינה ושמאלה בין המדרגות, כל לחיצה תזיז במדרגה אחת.
קפיצה לשורה שניה
שורה אחת של ארבע מדרגות מעל השורה התחתונה עם הפתעה אחת
איסוף של ההפתעה יגרום להופעת מחילה באחת מהמדרגות התחתונות
מפגש של באמפי עם המחילה יוביל לניצחון
מספר שורות של מדרגות עם הפתעות
לא כל המדרגות קיימות – מוגרל רנדומלי
קפיצה ונפילה חופשית לתזוזה בין שורות המדרגות באמצעות הלחצנים
מונה זמן מטה (אם כל ההפתעות לא נאספו בתוך זמן שנקבע מראש אז יש פסילה).

## Slide 3: ארכיטקטורה
DE-10
VGA cable
AUX cable

## Slide 4: צילום המשחק
חיווי ניקוד
חיווי חיים
חיווי שלב
חיווי טיימר
הפתעות לב ויהלום
דגל סיום שלב
אויב - obstacle
אויב - covid
bumpy

## Slide 5: סכמת מלבנים כוללת
Bumpy_logic
Brackets_logic
Lives_logic
Obstacle_logic
Diamonds_logic
objects_mux_all
Levels_fsm
BGD_logic
Steps_logic
Game_
controller
Hearts_
logic
Decimal_2_digit_counter
Score_logic
Obstacle_
logic
finishFlag_logic
Shoot_
logic
objects
drawingRequests
sound_controller
Single Hit Pulses
VGA out
Speaker out
Bumpy_draw
Brackets_draw
Lives _draw
obstacle _draw
Diamonds_draw
BGD_draw
Steps _draw
Hearts _draw
Timer_draw
Score_draw
Obstacle _draw
finishFlag _draw
Shoot _draw

## Slide 6: היררכיה עליונה
מקשי ומתגי הכניסה
יחידת הרקע – אחראית על רקע המשחק
מערך ההפתעות (יהלומים, לבבות)

## Slide 7: היררכיה עליונה
שעון עצר – מופיע על המסך וסופר אחורה בכל שלב
מסגרת המסך
מערך החיים
מערך הנקודות

## Slide 8: היררכיה עליונה
Bumpy & shoot – לוגיקת התנועה וניהול של bumpy, יריות שיוצאות ממנו, כמו גם הופעה והיעלמות שלהן, ותאוצה
Obstacle & covid - לוגיקת התנועה וניהול Obstacle וגם אויבי covid שיוצאים ממנו
finishFlag – מנהל את הופעת הflag ודיווח לgameController

## Slide 9: היררכיה עליונה
Control unit
Sound unit

## Slide 10: רשימת משימות למיסלול בסיס הפרויקט
סדר ביצוע | סיבוכיות התכן | תפקיד מנוון עבור ה MVE | תפקיד | שם | מודול מס'
1 | קל | בחירה מבין: באמפי, רקע ומדרגות | לנהל את היציאה לvga, לבחור ע"פ סדר מוגדר מראש מבין כל הכניסות המייצגות את רכיבי המשחק. | Mux_all | 1
2 | בינוני | זיהוי התנגשות של באמפי במסגרת או המדרגות ובאיזה כיוון. | לזהות ולקבוע האם קיימות התנגשויות בפרוטוקול הVGA מבין רכיבי המשחק | Game controller | 2
3 | קשה | המודול יבצע את הפעולה השלמה שלו כבר בMVE – הכרחי על מנת שיהיה ניתן לשחק | לקבוע את תזוזת הבאמפי ע"פ לוגיקה פיזיקלית מוגדרת מראש ולהחליט כיצד יזוז בעת פגיעה. | Bumpy_logic | 3
4 | קשה | לא רלוונטי למשחק המנוון שכן הוא מכין שלב בודד | לנהל מעבר בין שלבים, בוחר מבין קומבינציות המדרגות, הרקעים וההפתעות | Level_controller | 4
5 | קשה | מנהל מחסנית של 8 כדורים שנורים לעבר האויב, הופעה והיעלמות שלהם, עושה reload כשנגמרת המחסנית | להוציא ירייה בודדת, ולוודא שהיא נעלמת לאחר פגיעה בעצם כלשהו | Shoot_controller | 5

## Slide 11: Covid module – סכמה
covidController
covidLogicMaster
ReloadController
Objects_master
_schematic
covidBitmap
COVID_VGA
covid_enable
drip
randomMachine
obstacleLogic
top Left
shootController
reload

## Slide 12: סימולציה covid
shootN (signal from timer) goes down
Enable signal goes up
DripEnable signa goes up

## Slide 13: מודול level_fsm
Level_fsm
clk
gameOver
resetN
finishFlag
levelUp
levelCode[1..0]

## Slide 14: שרטוט מכונת המצבים Levl_fsm
Game_over_st
First_level_st
Win_st
Second_level_st
נגיעה של השחקן בדגל
נגיעה של השחקן בדגל
נגמרו לשחקן החיים
Reset
Reset
נגמרו לשחקן החיים
Reset
Reset

## Slide 15: סימולציה level_fsm
finishFlag goes up
levelCode has changed
levelUp goes up
States are changed

## Slide 16: SIGNAL TAP
במהלך יצירת אויבי קורונה שלוגיקת תנועתם הייתה דומה לbumpy, גילינו שכאשר אחד מהם פגע בקרקע, באופן אוטומטי כולם שינו ביחד את מהירותם בציר y, גם אם הם עצמם לא פגעו בקרקע.
מהירות בציר האנכי משתנה בו זמנית
שני האלמנטים מקבלים אות התנגשות בו זמנית

## Slide 17: SIGNAL TAP
זיהינו שאכן כל אלמנטי אויב הקורונה מקבלים את אותו אות התנגשות, ולכן הכנסנו לשער and את אות ההתנגשות של אחד מהאלמנטים, עם draw_ID של כל אלמנט.

## Slide 18: SIGNAL TAP
ואכן לאחר הרצת הבדיקה פעם נוספת אנו רואים שכעת מהירות בציר האנכי מתחלפת רק עבור אלמנט אחד.

## Slide 19: סיכום ומסקנות
הפרויקט הסופי אכן עמד בדרישות ההתחלתיות.
הוקדש מאמץ נרחב לחלק היצירתי של הפרויקט –מערך שלבים, מערך חיים ונקודות, יהלומים ולבבות, שעון עצר, אויבי קורונה נעים, מערך יריות, מערך שמע, והתממשקות בין מערכים אלו.
הפרויקט מכיל אף חלקים שלא נכללו בחשיבה הראשונית. גילינו שלא ניתן תמיד לחזות איך התוצר ייראה כבר בתחילת העבודה עליו. אופן העבודה צריך להיות, תחילה בניית pipe לשלבים הבסיסיים, וכל פרק זמן יש לבצע design משודרג.
מודולריות – הקפדנו לשמור על גנריות של הקופסאות שבנינו, ולבצע ספציפיקציה מחוץ למודול
כלי הדיבוג signal tap סייע לנו מאוד – שווה להשקיע זמן לפני העבודה על הפרויקט, ולהבין איך להשתמש בו.

## Slide 20: שאלות נוספות?